| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 2N EntryCom a/b - 1 Ruftaste bestehend aus Grundmodul und Stainless Steel/ Edelstahl - Frontblende mit Lautsprecher und Mikrofon eine Direktruftaste Beschriftungsfeld (LED beleuchtet) je Direktruftaste Elektronik, Stromversorgung über analoge Nebenstelle der Telefonanlage Option für Kamera ein konfigurierbarer Relaiskontakt zur Tür- und Beleuchtungsansteuerung (erweiterbar um zweiten Schaltkontakt), max. 48V AC, DC/ 2A AC, DC Lautstärke einstellbar LED Beleuchtung Schutzklasse: IP53 (nur mit Wetterschutzrahmen) Abmessung (HxBxT): 210x100x29 mm Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen Fabrikat: 2N Hersteller-Nr.: 9135110D Lieferantennachweis: Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG Dohnanyistr. 30 04103 Leipzig Tel.: 0341-25631740 Fax: 0341-25631749 E-Mail: info@keil-telecom.de Internet: www.keil-telecom.de | _____ | Stck. | _____, ____ | _____, ____ |