| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 2N EntryCom IP Basic - 1 Ruftaste + Tastatur bestehend aus Grundmodul und Stainless Steel/ Edelstahl - Frontblende mit Lautsprecher und Mikrofon eine Direktruftaste Beschriftungsfeld (LED beleuchtet) je Direktruftaste alphanummerische Zifferntastatur zur Aktivierung der Schaltkontakte und zur Anwahl von Nebenstellen Elektronik, Stromversorgung über PoE (802.3af) ein konfigurierbarer Relaiskontakt zur Tür- und Beleuchtungsansteuerung (erweiterbar um zweiten Schaltkontakt), max. 30V AC,DC/ 1A AC,DC Signalisierungsprotokoll: SIP Audio-Codec: G.711 (G.729 optional) Full-Duplex-Audio Lautstärke einstellbar Integrierter Webserver DHCP/ statische IP Schutzklasse: IP53 (nur mit Wetterschutzrahmen) Abmessung (HxBxT): 210x100x29 mm Betriebstemperatur: –40 bis +50 °C Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen Fabrikat: 2N Hersteller-Nr.: 9137111KD Lieferantennachweis: Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG Dohnanyistr. 30 04103 Leipzig Tel.: 0341-25631740 Fax: 0341-25631749 E-Mail: info@keil-telecom.de Internet: www.keil-telecom.de | _____ | Stck. | _____, ____ | _____, ____ |