| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 2N EntryCom IP Basic - 3 Ruftasten + Tastatur + Kamera bestehend aus Grundmodul und Stainless Steel/ Edelstahl - Frontblende mit Lautsprecher und Mikrofon 3 Direktruftasten alphanummerische Zifferntastatur zur Aktivierung der Schaltkontakte und zur Anwahl von Nebenstellen Beschriftungsfeld (LED beleuchtet) je Direktruftaste Elektronik, Stromversorgung über PoE (802.3af) ein konfigurierbarer Relaiskontakt zur Tür- und Beleuchtungsansteuerung (erweiterbar um zweiten Schaltkontakt), max. 30V AC,DC/ 1A AC,DC Signalisierungsprotokoll: SIP Audio-Codec: G.711 (G.729 optional) Full-Duplex-Audio Lautstärke einstellbar Integrierter Webserver DHCP/ statische IP Kamera: Video-Codec : H.264/ H.263+/ MPEG-4; Videodarstellung: mJPEG/ RTSP-Stream optional mit Pro-Lizenz; Auflösung: CIF/ QCIF/ QVGA/ VGA; Framerate: 10 - 30 fps; Video Bitrate: 64 - 2048 kpbs; QoS DSCP für Video Schutzklasse: IP53 (nur mit Wetterschutzrahmen) Abmessung (HxBxT): 210x100x29 mm Betriebstemperatur: –40 bis +50 °C Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen Fabrikat: 2N Hersteller-Nr.: 9137131CKD Lieferantennachweis: Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG Dohnanyistr. 30 04103 Leipzig Tel.: 0341-25631740 Fax: 0341-25631749 E-Mail: info@keil-telecom.de Internet: www.keil-telecom.de | _____ | Stck. | _____, ____ | _____, ____ |