| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 2N EntryCom IP Uni - 1 Ruftaste und Statusanzeige (Piktogramme) Die 2N EntryCom IP Uni ist ein SIP Tür- kommunikationssystem mit Edelstahl-frontblende. SIP Sprechelektronik mit Lautsprecher (1W) und Mikrofon eine Direktruftaste visuelle LED Statusanzeige mit drei Piktogrammen für Rufaufbau, Sprechen und Türöffnen Beschriftungsfeld (LED beleuchtet) Elektronik, Stromversorgung über PoE (802.3af) oder 12VDC/ 1A ein konfigurierbarer Relaiskontakt zur Tür- und Beleuchtungsansteuerung , max. 30V AC,DC/ 1A AC,DC ein aktiver Schaltausgang 12VDC/ 700mA Signalisierungsprotokoll: SIP 2.0 Audio-Codec: G.711, G.722 Full-Duplex-Audio mit Echounterdrückung Lautstärke einstellbar Integrierter Webserver DHCP/ statische IP RJ45 Connector Sabotagekontakt Schutzklasse: IP54, IK10 Abmessung (HxBxT): 193x115x57 mm Betriebstemperatur: –40 bis +55 °C Unterputzkasten im Lieferumfang enthalten, Aufputzrahmen optional (Art.-Nr. 9153003) Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen Fabrikat: 2N Hersteller-Nr.: 9153101PD Lieferantennachweis: Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG Dohnanyistr. 30 04103 Leipzig Tel.: 0341-25631740 Fax: 0341-25631749 E-Mail: info@keil-telecom.de Internet: www.keil-telecom.de | _____ | Stck. | _____, ____ | _____, ____ |