| OZ | Positionsbezeichnung | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 2N IP Verso Basismodul - 1 Ruftaste Die 2N IP Verso ist ein modulares Türkommunikationssystem im SIP Standard. Das Basismodul enthält die komplette IP Sprechelektronik, kann um bis zu 30 Module ergänzt werden und ist maximal auf 146 Ruftaster ausbaubar. Das IP Verso System kann mit den entsprechenden Rahmen Unterputz, Aufputz und in Hohlwänden installiert werden. SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon eine Direktruftaste, durchleuchtet Beschriftungsfeld (LED beleuchtet) je Direktruftaste Statusanzeige über Piktogramme Busconnector zum Anschluss weiterer Module (Ruftasten, RFID, Infomodul) Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/ 2A ein NC/NO Relaiskontakt, max. 30V/ 1A AC,DC ein aktiver Schaltausgang 8V-12VDC/ 400mA Signalisierungsprotokoll: SIP 2.0 Protokolle: SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog Audio-Codec: G.711, G.722, G.729 per Lizenz Full-Duplex-Audio Lautstärke einstellbar Konfiguration per HTML5 Webinterface oder Verwaltungssoftware (Windows) Fernwartung DHCP/ statische IP Schutzklasse: IP54 / IK8 Robustes Zink- Druckgussgehäuse RJ45 Buchse für Netzwerkanschluss ein freier Steckplatz für ein Verso-Erweiterungsmodul ein freier Steckplatz für Sabotagekontakt und I/O Modul oder Wiegand-Interface Zusätzliche Funktionen und G.729 Sprachcodec per Lizenzupgrade aktivierbar Abmessung (HxBxT): 220x95x30 mm Betriebstemperatur: –40 bis +60 °C Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen Fabrikat: 2N Hersteller-Nr.: 9155101 Lieferantennachweis: Keil Telecom Vertriebs GmbH & Co. KG Dohnanyistr. 30 - 04103 Leipzig Tel.: 0341-25631740 Fax: 0341-25631749 E-Mail: info@keil-telecom.de Internet: www.keil-telecom.de | _____ | Stck. | _____, ____ | _____, ____ |